Załączniki nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

KONCEPCJA TECHNICZNA

Nazwa zamówienia:

„Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych) na

terenie Gminy Czeremcha”

– INSTALACJE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czeremcha

UL. Duboisa 14

17-240 Czeremcha,

OPRACOWANIE:

TOMAS CONSULTING S.A.

ul. Lniana 41

15-665 Białystok

Białystok, sierpień 2018

KO N C E P C J A  T E C H N I C Z N A

1 . D A N E Z A M Ó W I E N I A

1.1.  Nazwa zamówienia

Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych) na terenie Gminy Czeremcha.

1.2.  Dane zamawiającego

Gmina Czeremcha

ul. Duboisa, 17-240 Czeremcha

NIP 603-00-00-203

tel. (85) 685 04 00, fax (85) 655 14 18

1.3.  Obiekty budowlane objęte programem

Budynki objęte opracowaniem zlokalizowane są na terenie gminy Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

1.4.  Kody CPV i nazwy robót budowlanych

71320000 – 7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45330000 – 9 – Roboty Instalacyjne w budynkach

09331100 – 9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09332000 – 5 – Instalacje słoneczne

45310000 – 3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200 – 5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000 – 3 – Roboty instalacji elektrycznych

45331000 – 6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2 . O P I S  O G Ó L N Y  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja w budynkach prywatnych, urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii cieplnej celem przygotowania ciepłej wody użytkowej.

2.1.  Charakterystyka i parametry określające wielkość instalacji

Montaż instalacji solarnych realizowany będzie w budynkach będących własnością osób prywatnych. Dane odnośnie wielkości instalacji określono na podstawie analizy ankiet, z której został wykonany raport. Ilość zestawów solarnych wynosić będzie 71 szt.

Zamawiający zakłada możliwość zmiany lokalizacji zestawów, które mogą być wynikiem rezygnacji użytkowników bądź też brakiem technicznych możliwości prawidłowego montażu instalacji. Całkowita ilość zestawów solarnych nie ulegnie zmianie.

Zestawy solarne

| Zestaw | Ilość kolektorów | Pojemność | Łączna ilość | Łączna ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zasobnika |  |  |
| solarny | w zestawie |  | zestawów | kolektorów |
|  |  | w zestawie |  |  |
| [–] | [szt.] | [dm3] | [szt.] | [szt.] |
| A | 2 | 200±5% | 59 | 118 |
| B | 3 | 300±10% | 12 | 36 |
|  |  | Razem: | 71 | 154 |

2.2.  Specyfikacje techniczne zestawów

Zestaw A

| Minimalna powierzchnia absorbera | [m2] | 3,8 |
| --- | --- | --- |
| (zestaw kolektorów) |  |  |
| Suma mocy użytecznej zestawu kolektorów | Q = 1000 W/m2 | 3116 |
|  | Tm-Ta=0K |  |
| Suma mocy użytecznej zestawu kolektorów | Q = 1000 W/m2 | 2972 |
|  | Tm-Ta=10K |  |
| Suma mocy użytecznej zestawu kolektorów | Q = 1000 W/m2 | 2223 |
|  | Tm-Ta=50K |  |

Elementy składowe zestawu A

|  |  | Element |  | Parametr |  |  | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolektor słoneczny |  | płaski |  |  | 2 szt. |  |  |
|  | Zestaw montażowy do kolektorów słonecznych |  | -/- |  |  |  | 1 kpl. |  |  |
|  | Podgrzewacz c.w.u. |  | Vmin=200 dm3±5% |  | 1 szt. |  |  |
|  | Grupa pompowa z izolacją cieplną |  | -/- |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne |  | Vmin=18 dm3 |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | Sterownik elektroniczny z kompletem czujników | -/- |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | Płyn solarny |  | -/- |  |  |  | 1 kpl. |  |  |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej | Vmin=18 dm3 |  |  | 1 kpl. |  |  |
|  | Membranowy zawór bezpieczeństwa do wody pitnej | do=12 mm |  |  | 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nastawa 6 bar |  |  |  |  |  |
|  | Trójdrogowy zawór mieszający do wody pitnej |  | Termostatyczny |  | 1 szt. |  |  |
| Zestaw B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalna powierzchnia absorbera |  |  | [m2] |  |  | 5,70 |  |  |
|  | (zestaw kolektorów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma mocy użytecznej zestawu kolektorów |  | Q = 1000 W/m2 |  | 4674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tm-Ta=0K |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma mocy użytecznej zestawu kolektorów |  | Q = 1000 W/m2 |  | 4457 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tm-Ta=10K |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma mocy użytecznej zestawu kolektorów |  | Q = 1000 W/m2 |  | 3335 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tm-Ta=50K |  |  |  |  |  |  |
| Elementy składowe zestawu B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element |  | Parametr |  |  | Ilość |  |
|  | Kolektor słoneczny |  | płaski |  |  | 3 szt. |  |  |
|  | Zestaw montażowy do kolektorów słonecznych |  | -/- |  |  |  | 1 kpl. |  |  |
|  | Podgrzewacz c.w.u. |  | Vmin=300 dm3±10% |  | 1 szt. |  |  |
|  | Grupa pompowa z izolacją cieplną |  | -/- |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne |  | Vmin=18 dm3 |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | Sterownik elektroniczny z kompletem czujników | -/- |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | Płyn solarny |  | -/- |  |  |  | 1 kpl. |  |  |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej | Vmin=25 dm3 |  |  | 1 kpl. |  |  |
|  | Membranowy zawór bezpieczeństwa do wody pitnej | do=14 mm |  |  | 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nastawa 6 bar |  |  |  |  |  |
|  | Trójdrogowy zawór mieszający do wody pitnej |  | Termostatyczny |  |  | 1 szt. |  |  |

2.3.  Przedmiot zamówienia

Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania obejmuje:

― zakup i dostawa elementów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania instalacji,

― zainstalowanie w budynkach prywatnych instalacji solarnych wg wymagań,

― próby szczelności i regulacja hydrauliczna instalacji,

― uruchomienie instalacji,

― wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

― przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji instalacji,

― świadczenie bezpłatnego serwisu zamontowanej instalacji w okresie gwarancyjnym.

2.4.  Uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Celem inwestycji będzie:

- ochrona środowiska naturalnego;

- poprawa jakości i warunków życia mieszkańców;

- poprawa świadomości ekologicznej;

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów ze względu na zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Lokalizacja gminy na terenach gdzie natężenie promieniowania słonecznego oscyluje w okolicach 1000 kWh/m2/rok potwierdza zasadność stosowania źródeł energii opartych o energię słoneczną takich jak kolektory słoneczne do wytwarzana energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

2.5.  Wpływ inwestycji na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zalicza przedmiotowej inwestycji do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego projektu nie wymaga uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Program przyczyni się do zwiększenia w regionie świadomości ekologicznej, zmierzającej do zwiększenia wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii pokazując efektywne oszczędności w odniesieniu do poniesionych kosztów.

Urządzenia i materiały do realizacji projektu

Urządzenia i materiały zastosowane przy realizacji projektu będą posiadały Aprobatę techniczną bądź Deklarację zgodności z normami. Stosowane narzędzia będą sprawne technicznie i zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.

Okres realizacja projektu

Podczas montażu zestawów może wystąpić czasowe obniżenie komfortu spowodowane robotami budowlanymi polegającymi na wykonywaniu otworów w ścianach, stropach, montaż zamocowań pod urządzenia i rurociągi. Okres obniżonego komfortu będzie ograniczony do czasu montażu, uruchomienia i przekazania instalacji do eksploatacji.

Okres eksploatacji instalacji

W okresie eksploatacji przedmiotowy projekt będzie w pozytywny sposób oddziaływał na środowisko naturalne. Oddziaływanie będzie spowodowane obniżeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które będzie następstwem zmniejszenia spalania paliw konwencjonalnych (węgiel, drewno) celem przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wpłynie to również na warunki zdrowotne odbiorców.

2.6.  Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Istotą działania instalacji solarnej jest pobieranie energii słonecznej i przekształcanie jej na energię użyteczną, która w przedmiotowym projekcie będzie realizowała przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Czynnik solarny, niezamarzający, na bazie glikolu będzie przepływał przez kolektory ogrzewając się energią uzyskaną z promieniowania słonecznego, a następnie uzyskana energia w postaci ogrzanego czynnika solarnego będzie kierowana do wężownicy podgrzewacza, w którym ogrzeje wodę użytkową. Instalacja będzie pracowała w obiegu zamkniętym. Przepływ czynnika solarnego wymuszany będzie przez pompę będącą elementem grupy pompowej.

Pracę instalacji solarnej oraz umożliwienie optymalnego wykorzystania energii słonecznej, kontroluje elektroniczny sterownik wyposażony w komplet czujników (czujnik w kolektorze oraz czujnik w podgrzewaczu), poprzez włączanie i wyłączanie pompy obiegowej. Zadaniem sterownika jest również zabezpieczenie całej instalacji przed przegrzewem.

Instalacja solarna posiada armaturę zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia (zawór bezpieczeństwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze).

Optymalne wykorzystanie energii słonecznej jest uzależnione od prawidłowo dobranego układu, na który wpływ ma odpowiednia powierzchnia kolektorów oraz pojemność podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

Wykonawca przy realizacji zadania jest zobligowany do osiągnięcia następujących wskaźników:

| ― wielkość emisji CO2 obecna | 123,545 t/rok |
| --- | --- |
| ― wielkość emisji CO2 po realizacji projektu | 70,381 t/rok |
| ― zmniejszenie emisji CO2 | 53,164 t/rok |
| ― liczba instalacji wykorzystujących energię słoneczną | 71 kpl. |
| ― liczba kolektorów słonecznych | 154 szt. |
| ― moc zestawów przy Tm-Ta=0K | 0,240 MW |
| ― moc zestawów przy Tm-Ta=10K | 0,229 MW |
| ― moc zestawów przy Tm-Ta=50K | 0,171 MW |
| ― uzysk solarny | 154,9 MWh/rok |

Obliczenia zmniejszenia emisji CO2, będącego następstwem realizacji projektu, obliczono na podstawie Załącznika nr 1 do Przewodnika po kryteriach wyboru projektów z Działania 5.1 pn. „Wy-tyczne w zakresie ograniczenia lub uniknięcia emisji i metodologia liczenia emisji CO2”.

Ilość energii potrzebnej do przygotowania c.w.u. przyjęto na podstawie następujących założeń:

| ― średnioroczna temperatura zimnej wody | +7°C |
| --- | --- |
| ― temperatura c.w.u. | +55°C |
| ― zapotrzebowanie na c.w.u. | 50 dm3/os/d |
| ― ilość osób | na podstawie wyników ankiet |

Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić symulacje pracy poszczególnych zestawów solarnych wykonane za pomocą programu komputerowego posiadającego bazę rzeczywistych urządzeń oraz danych klimatycznych. Do symulacji należy przyjąć parametry urządzeń przeznaczonych do zamontowania.

| Dane wyjściowe do symulacji: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ― kąt pochylenia kolektorów | 45° |  |
| ― kierunek montażu | południe |
| ― współrzędne (dane stacji meteo) | Hajnówka |
| ― długość rurociągu wewnątrz budynku | min. 15 m |
| ― długość rurociągu na zewnątrz budynku | min. 10 m |
| ― długość przewodów pomiędzy kolektorami | wg wytycznych producenta kolektorów |
| ― izolacja rur | zgodnie z PN-B-02421 |
| ― zużycie c.w.u. zestaw A | 150 dm3/d |
| ― zużycie c.w.u. zestaw B | 250 dm3/d |
| ― obliczeniowa temperatura c.w.u. | 55°C |
| ― temperatura wody wodociągowej zimą | +5,5°C |
| ― temperatura wody wodociągowej latem | +11,5°C |

― okres obliczeniowy                                                                         cały rok (01.01÷31.12)

Kolektor słoneczny

Urządzenie służące do zamiany energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, przystosowany do montażu na różnych typach dachu niezależnie od rodzaju jego pokrycia bądź też na elewacji budynku czy też gruncie.

Minimalne wymagania Zamawiającego w odniesieniu do kolektorów słonecznych:

| ― kolektor słoneczny |  | cieczowy, płaski |
| --- | --- | --- |
| ― maksymalna powierzchnia całkowita pojedynczego kolektora | 2,45 m2 |
| ― minimalna powierzchnia absorbera i apertury pojedynczego kolektora | 1,9 m2 |
| ― sprawność optyczna kolektora |  |  | min. 82,5% |
| ― współczynnik liniowych strat ciepła a1 | max. 4,00 W/m2/K |
| ― współczynnik liniowych strat ciepła a2 | max. 0,017 W/m2/K |
| ― moc użyteczna kolektora przy nat. promieniowania 1000 W/m2 i różnicy Tm-Ta=0 K | 820 W/m2 |
| ― moc użyteczna kolektora przy nat. promieniowania 1000 W/m2 i różnicy Tm-Ta=10 K | 782 W/m2 |
| ― moc użyteczna kolektora przy nat. promieniowania 1000 W/m2 i różnicy Tm-Ta=50 K | 585W/m2 |
| ― temperatura stagnacji |  |  | min.+190 °C |
| ― materiał płyty absorbera |  |  | Cu |
| ― materiał rur kolektora |  |  | Cu |
| ― rodzaj powłoki absorpcyjnej |  | TINOX lub równoważna |
| ― izolacja dolna kolektora |  | wełna mineralna gr. min. 40 mm |
| ― zestaw przyłączeniowy |  | zgodnie z zaleceniami producenta kolektorów |
| ― mocowanie kolektorów | systemowe, kompletne oferowane przez producenta kolektora |
| ― certyfikat |  | SOLAR KEYMARK lub równoważny |

Użytkownicy muszą mieć zapewnioną ciepłą wodę użytkową w okresach niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą ograniczyć lub uniemożliwić pracę instalacji solarnej. W tym celu instalacja musi współpracować z istniejącym systemem przygotowania ciepłej wody.

Ilość kolektorów słonecznych oraz pojemność zasobnika powinna być uzależniona od ilości osób korzystających z instalacji, zapewniając min. 50 dm3 ciepłej wody użytkowej o temperaturze 55÷60°C na osobę w ciągu doby.

Montaż kolektorów za pomocą rozwiązań technicznych przystosowanych do występującego na danym obiekcie pokrycia dachowego bądź na ścianie. Konstrukcja powinna być odporna na korozję bez konieczności stosowania powłok malarskich (aluminium lub stal nierdzewna).

Zbiornik solarny

Zbiornik dwuwężownicowy, w którym następuje podgrzanie ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wspomaganie przygotowania c.w.u. za pomocą drugiego źródła ciepła. Parametry zbiornika:

| ― izolacja | o przewodności ≤0,02273W/mK |
| --- | --- |
| ― płaszcz zewnętrzny | PVC lub Skay |
| ― maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | min. 10 bar |
| ― maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | min. 8,5 bar |

Grupa pompowa

Zadaniem grupy pompowej jest transport czynnika grzewczego między kolektorami a podgrzewaczem. Parametry grupy pompowej:

- pompa obiegowa solarna elektroniczna;

- manometr 10 bar;

- zawór kulowy termometr;

- zawór bezpieczeństwa 6 bar;

- miernik przepływu/regulator przepływu;

- zawory umożliwiające napełnienie i opróżnienie instalacji;

- separator powietrza;

- systemowa izolacja cieplna.

Podłączenie grupy pompowej i sterownika zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym. W wyniku zaniku napięcia może dojść do niekontrolowanego wzrostu temperatury w kolektorze czego następstwem będzie wzrost ciśnienia w układzie oraz wyrzut czynnika solarnego przez zawór bezpieczeństwa. Kilkukrotne „przegrzanie” czynnika solarnego sprawia, iż traci on swoje właściwości fizykochemiczne co skutkuje koniecznością jego wymiany. W związku z powyższym należy za-stosować awaryjne podtrzymanie napięcia elektrycznego, zasilającego instalację solarną, w postaci zasilacza awaryjnego z akumulatorem. Zasilacz powinien być dostosowany do parametrów zasilanej instalacji i zapewniać min. 2 godzinną pracę instalacji po zaniku napięcia z sieci.

Naczynie przeponowe

Naczynie ciśnieniowe, którego zadaniem jest zabezpieczenie instalacji solarnej w momencie wzrostu objętości płynu solarnego będącego następstwem wzrostu temperatury.

Dobrane naczynie powinno uwzględniać pojemność instalacji solarnej.

Dodatkowe naczynie z atestem do wody pitnej na rurociągu doprowadzającym zimną wodę do zasobnika solarnego.

Sterownik

Zadaniem sterownika będzie kontrola pracy instalacji solarnej w celu umożliwienia jak najbardziej efektywnej jej pracy.

Funkcje sterownika:

- automatyczna regulacja pompy obiegu solarnego w sposób płynny,

- wyświetlacz c y f r o w y z graficzny wskaźnikiem uzysków ciepła (dzienny, tygodniowy)

- programy czasowe,

- ochronę kolektorów przed przegrzaniem,

- funkcję „urlopową” programowalną,

- funkcja ochrony zasobnika i kolektora przed zamarzaniem,

- funkcja sterylizacji zasobnika c.w.u - Legionella,

- wbudowany zegar z podtrzymaniem w przypadku braku zasilania przez 48 h,

- protokół komunikacji C14.

- Sygnalizacja błędów w przypadku braku przepływu, awarii czujnika,

- Wyposażony w min. 3 wyjścia sterujące i 5 wejść pomiarowych

Płyn solarny

Płyn solarny na bazie glikolu propylenowego z inhibitorami zabezpieczającymi przed korozją.

Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż -25°C.

Zawór mieszający termostatycznym

Zadaniem zaworu jest ochrona użytkowników instalacji ciepłej wody użytkowej przed możliwością poparzenia.

Rurociąg

Orurowanie ze stali nierdzewnej (AISI304). Średnice rur dostosowane do ilości kolektorów. Maksymalne ciśnienie robocze min. 10 bar. Zakres temperatur roboczych rury przewodowej -40÷+200°C. Rurociągi prowadzone w gruncie należy prowadzić w rurze PVC. Izolacja rurociągów solarnych (wszystkie rury zarówno na odcinku kolektory-grupa pompowa jak i grupa pompowa-zbiornik solarny) na bazie kauczuku i grubości min. 13 mm zabezpieczona przed promieniowaniem UV oraz możliwością uszkodzenia np. folią polietylenową.

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe stanowi zawór antyskażeniowy klasy EA, zawór bezpieczeństwa na rurociągu zimnej wody, armatura odcinająca oraz termometry.

2.7.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Nie dotyczy.

2.8.  Wymagania Zamawiającego

Zamówienie będzie zrealizowane z materiałów Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy będzie:

- organizacja prowadzenia robót;

- zabezpieczenie osób trzecich;

- przestrzeganie przepisów BHP;

- przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska;

- zabezpieczenie terenu;

- korzystanie ze sprawnego sprzętu do montażu i transportu materiałów i urządzeń (w tym Prawa o ruchu drogowym).

Przygotowanie terenu budowy

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie na własny koszt terenu budowy przez cały czas robót aż do ich zakończenia i ostatecznego odbioru. Zabezpieczenia powinny być zgodne z obowiązujący-mi przepisami w tym BHP.

Ze względu na rozległość inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin prowadzenia prac z Właścicielami nieruchomości. Wykonawca zadba, aby czas prowadzenia robót na pojedynczym obiekcie był możliwie jak najkrótszy. W związku z powyższym Wykonawca, przyjeżdżając na obiekt w ustalonym terminie, powinien posiadać wszelkie niezbędne materiały oraz narzędzia umożliwiające prawidłowe, kompletne wykonanie całości robót zgodnie z projektem, wytycznymi producentów oraz sztuką budowlaną.

Właściciel obiektu udostępni budynek celem wykonania instalacji (umożliwienie dojścia, montażu instalacji, dostęp do mediów potrzebnych do wykonania robót) oraz wykona na własny koszt niezbędne prace przygotowawcze np.:

- demontaż istniejącego zbiornika c.w.u.,

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do pomieszczenia, w którym będzie zamontowany zbiornik instalacji solarnej.

Architektura

Wszelkie prace oraz lokalizacja paneli powinny przebiegać w sposób ograniczający wpływ zestawów na architekturę, z ograniczeniem ilości przebić przez ściany. Rurociąg między panelami a grupą pompową powinien być jak najkrótszy.

Materiały

Budowa instalacji solarnych, których zadaniem będzie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Całość materiałów zastosowanych przy budowie instalacji powinna być nowa i nieużywana. Zakłada się montaż urządzeń, których data produkcji jest nie starsza niż rok poprzedzający datę wbudowania. Wszystkie stosowane materiały powinny mieć dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu). Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, przedstawi informacje dotyczące źródła materiałów, świadectwa badań oraz dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do aprobaty zestawienie materiałów i urządzeń, które zamierza zastosować wraz z kartami technicznymi oraz rysunkami. Propozycja nieodpowiadająca wymaganiom technicznym, jakościowym bądź estetycznym może zostać odrzucona.

Wykonawca zobowiązany jest do wbudowania urządzeń i materiałów w sposób zgodny z wymaganiami Producenta, celem zachowania na nie warunków gwarancji.

W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie tymczasowego magazynowania materiałów do czasu wbudowania. Warunki magazynowania nie powinny wpływać negatywnie na jakość materiałów i powinny być zgodne z wymaganiami stawianymi przez Producentów. Przy magazynowaniu należy przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej szczególnie w odniesieniu do materiałów łatwopalnych. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie towarów przed kradzieżą.

Instalacja powinna być wykonana z elementów gotowych. W skład zestawu solarnego powinny wchodzić:

- kolektory słoneczne wraz z systemowymi rozwiązaniami dostarczanymi przez producenta dotyczącymi ich montażu w określonym miejscu (dachy z uwzględnieniem rodzaju pokrycia i kąta nachylenia, ściany),

- podgrzewacz ciepłej wody użytkowej,

- zespół pompowy,

- automatykę,

- układ zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia (zawór bezpieczeństwa, przeponowe naczynie wzbiorcze),

- orurowanie z izolacją

- armatura odcinającą i kontrolno-pomiarową,

- płyn solarny.

Wykonawca zapewni prowadzenie robót przez wykwalifikowanych robotników z poszanowaniem materiałów, terenu inwestycji oraz osób trzecich.

Zamawiający ma prawo na każdym etapie prowadzenia robót, na swój koszt, do przeprowadzenia prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych robót oraz jakości urządzeń i materiałów. W przypadku negatywnego wyniku badań Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i pokrycia kosztów badania po-niesionych przez Zamawiającego.

Zamawiający zakłada ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, do którego zadań będą należały:

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z umową, PFU, projektem, przepisami oraz za-sadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wyrobów budowlanych;

- sprawdzanie i odbiory robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

Wykończenia

Montowana instalacja powinna możliwie najmniejszym stopniu ingerować w budynek. Należy jak najbardziej ograniczyć ilość przebić przez ściany i stropy. Zakres ingerencji w przegrody budynku należy uzgodnić z właścicielem budynku.

Wszelkie przejścia przez przegrody prowadzić w tulejach osłonowych. Ingerencja w przegrody budowlane powinna być wykończona przez Wykonawcę robót za pomocą technik tynkarskich. Minimalny stopień wykończenia to przygotowanie do malowania. Ostateczne wykończenie należy do właściciela budynku.

Za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia, w tym także elementów budowlanych, w zakresie wykraczającym poza montaż przedmiotowej instalacji odpowiada Wykonawca robót i w jego zakresie, i na jego koszt będzie ich naprawa.

Zagospodarowanie terenu i ochrona środowiska

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do niezwłocznego przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego. W zakresie wykonawcy jest: usunięcie resztek materiałów, przywiezionych narzędzi i sprzętu oraz odpadów, które powstały podczas wykonywania instalacji i zagospodarowanie ich na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Ustawie o odpadach i Ustawie Prawo ochrony środowiska.

Środki transportowe

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które nie będą negatywnie wpływać na przewożone materiały. W czasie transportu ładunki należy zabezpieczać przed możliwością uszkodzenia na skutek przesuwania bądź upadku.

Środki transportowe powinny posiadać dopuszczenie do ruchu zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.9.  Przedmiot wykonania robót

Prace przygotowawcze

W zakresie prac przygotowawczych będzie ustawienie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

Roboty budowlano-montażowe

- montaż zbiorników solarnych;

- montaż kolektorów słonecznych za pomocą systemowych rozwiązań przystosowanych do miejsca zabudowania m. in. miejsca montażu i rodzaju pokrycia dachowego;

- montaż rurociągów;

- montaż czujników temperatury;

- montaż grupy pompowej;

- montaż naczyń przeponowych;

- montaż zaworów bezpieczeństwa;

- płukanie i przeprowadzenie szczelności instalacji;

- napełnienie instalacji czynnikiem solarnym;

- izolacja termiczna instalacji;

- uruchomienie i zaprogramowanie automatyki;

- wypełnienie oraz zatynkowanie otworów oraz tynków naruszonych podczas montażu;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej;

- przeszkolenie użytkowników;

- przekazanie do eksploatacji;

- wykonanie pozostałych prac pozwalających uznać zadanie jako kompletne.

Zasady wykonania robót

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia w żaden sposób Wykonawcy od ich stosowania. Wszelkie materiały jak również wykonanie robót na podstawie zawartej umowy muszą spełniać wymagania Polskich Norm i przepisów. Bez uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru nie jest możliwe zamawianie żadnych materiałów czy usług według zamiennych norm.

Wykonawca zobowiązany jest do, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.10.  Wytyczne wykonawcze

- kąt pochylenia kolektorów w granicach 30÷60°. Zaleca się przyjęcie kąta 40÷45°;

- ustawienie kolektorów słonecznych optymalnie w kierunku południowym. Dopuszczalne są odchyłki pod warunkiem zapewnienia wysokoefektywnej pracy instalacji solarnej;

- miejsce montażu na dachu budynku. W przypadku braku możliwości montażu na dachu dopuszczalny jest montaż na ścianie lub w ostateczności na gruncie. Miejsce montażu wolne od zacienienia;

- do zasobnika solarnego, do górnej wężownicy należy podłączyć istniejące w budynku źródło ciepła. W przypadku jego braku zamontować w zasobniku i podłączyć grzałkę elektryczną.

2.12.  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, w której zakresie będzie:

- naniesienie zmian powstałych w czasie realizacji robót;

- instrukcja obsługi i eksploatacji urządzeń, karty techniczne, certyfikaty, atesty itp.;

- potwierdzenie przeszkolenia osób biorących udział w programie inwestycyjnym.

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 egzemplarzach + 1 wersja elektroniczna w formacie PDF na płycie CD lub DVD dla każdego z obiektów.

- Wyniki pomiarów kontrolnych,

- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację (deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.),

- Niezbędne pozwolenie i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa.

- podpisane, przez osoby uczestniczące w programie, potwierdzenie przeszkolenia w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji instalacji solarnej oraz przekazaniu informacji kontaktowych na wypadek awarii bądź wykrytych usterek.

Odbiór końcowy powinien zostać zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji.

3 . C Z Ę Ś Ć I N F O R M A C Y J N A

Prowadzenie robót musi się odbywać w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Prace nie ujęte w SIWZ pozostają w gestii właściciela budynku.

Stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i posiadać ważne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i dokumenty potwierdzające parametry.

3.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania wyżej wymienionymi nieruchomościami na cele realizacji działań opisanych w niniejszej  Koncepcji Technicznej

3.2. Przepisy prawne związane i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r. tekst jednolity);

- Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1422 poz. 2015);

- Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 1129 z 2013 r.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462 poz. 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami);

- Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. tekst jednolity);

- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. tekst jednolity);

- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. tekst jednolity);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 Poz. 1182 z 2009 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Poz. 1966 z 2016 r.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 Poz. 1263 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 Poz. 844 z 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Poz. 817 z 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami);

- PN-EN ISO 9488:2006 – Energia Słoneczna – Terminologia;

- PN-EN 12975-1:2006 – Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy – Kolektory słoneczne – Część

  - Wymagania ogólne;

- PN-EN 12975-2:2006 – Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy – Kolektory słoneczne – Część

  - Metody badań;

- PN-EN 12976-1:2006 – Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy – Urządzenia wykonywane fabrycznie – Część 1. Wymagania ogólne;

- PN-EN 12976-2:2006 – Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy – Urządzenia wykonywane fabrycznie – Część 2. Metody badań;

- PN-EN 12977-1:2007:1 – Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wymagane na zamówienie – Część 1. Wymagania ogólne;

- PN-EN 12977-2:2007:2 – Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wymagane na zamówienie – Część 1. Badania;

Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewymienienie w niniejszej Koncepcji Technicznej jakiegokolwiek obowiązującego przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego stosowania.